## Slide 1: Power integrity מבוא ל

## Slide 2: מה אכפת לנו?
עד היום עסקנו רק בבעיות של VRM ( קבל כניסה קבל מוצא)
אבל
מה קורה בין לבין?
איזה כלים קיימים לניתוח

## Slide 3: איפה הבנה טובה יותר יכולה לעזור לנו?
הורדת קבלים מיותרים (מזעור)
הפסקת מלחמות מיותרות בעריכה

## Slide 4: מאיפה מסתכלים על הבעיה?
VRM
TRACES/PLANE
LOAD

## Slide 6: הבעיה

## Slide 7: מה השלבים?
מגדירים את רוחב הסרט שבו אנו עובדים
מגדירים את הRIPPLE והDROP המקסימלי שאנחנו יכולים לספוג
מאפיינים ZTARGET שמתאים לסעיף הקודם
מתכננים את רשת הPDN על פי ערך הZTARGET

## Slide 8: RLC מה הפרמטרים שאכפת לנו מהם?
תדר התהודה- הינו התדר שבו נקבל את התגובה המשמעותית ביותר למדרגה שלנו
Q- מקדם הריסון שלנו -> בתגובה למדרגה נקבל ריסון שפרופורציונלי לגודל הQ כלומר במידה ויש לנו Q=3 נראה כ3 מחזורים עד לריסון
ESR-EPR – ההתנגדות בתדר DC של המעגל

## Slide 9: חזרה לבסיס מעגלי RLC

## Slide 11: ממה מורכבת רשת הPDN שלנו
קבלים
סלילים
פריטים
TRACE\PLANE
IC

## Slide 12: קבלים
אם מסתכלים מהצד של העומס שלנו הרכיב הראשון שהוא יראה הינו קבלי הצימוד, לכן לקבלים אלו השפעה גבוהה על האימפדנס בתדרים הגבוהים יותר.
שמירה על אימפדנס נמוך ושימוש נכון בקבלים ישפיע רבות על האימפדנס של רשת הPDN

## Slide 13: סוגי קבלים
MLCC
Ceramic
Electrolytic
Tantalum
Film
silicon

## Slide 14: MLCC

## Slide 15: גודל MLCC

## Slide 16: סימון MLCC

## Slide 17: שינוי בטמפ', תדר,מתח MLCC

## Slide 18: קבל מעשי מודל מסדר ראשון

## Slide 19: קבל מעשי מודל מסדר ראשון

## Slide 20: דוגמא לגרף של קבל מעשי מאתר היצרן

## Slide 21: למה ESR תלוי תדר
נחלק את הESR ל2 חלקים:
ההפסדים הדיאלקטרים
הפסדי הולכה

## Slide 22: הפסדים דיאלקטרים
סיגמא מוליכות הדיאלקטרי
מקדם דיאלקטרי יחסי
תדר
קיבול

## Slide 23: הפסדים דיאלקטרים
סיגמא מוליכות הדיאלקטרי
מקדם דיאלקטרי יחסי
תדר
קיבול

## Slide 24: הפסדי הולכה SKIN EFFECT
הESL והESR תלויי תדר שניהם

## Slide 25: שורה תחתונה מה אנחנו מחפשים?
הרבה קיבול מול מעט השראות
הקטנת השראות מתבצעת באמצעות הקטנת גודל, ממשק לPLANE

## Slide 26: שורה תחתונה מה אנחנו מחפשים?

## Slide 27: דוגמא:
עפ"י המלצת יצרן יש לחבר קיבול מוצא לLDO של 1uF בנוסף יש לחבר קבל של 100nF בגודל 0805 עבור הרכיב הצרכן

## Slide 28: דוגמא:

## Slide 29: מסקנה
שימוש בקבל אחד בעל ערך של 1uF באריזה בעלת השראות נמוכה 0508 נתן ביצועים טובים יותר מאשר 2 קבלים שונים

## Slide 30: Cavities
צימוד של 2 משטחים יקרא Cavity

## Slide 31: קיבול של Cavity

## Slide 32: התנגדות של Cavity

## Slide 33: השראות של Cavity

## Slide 34: השראות של Cavity

## Slide 35: השראות של Cavity

## Slide 36: השראות של Cavity

## Slide 37: השראות של Cavity

## Slide 38: השראות של Cavity

## Slide 39: נחזור לאימפדנס

## Slide 40: ON DIE

## Slide 41: ON DIE

## Slide 42: איך מהנדסים PDN
מגדירים את רוחב הסרט שבו אנו עובדים לפי תדר מיתוג\RT מקסימלי
כדאי אם לא עובדים במהירויות גבוהות לאפיין תדר נמוך+RT גבוה

## Slide 43: איך מהנדסים PDN יציאה מהאריזה
נשתמש באריזה בעלת השראות נמוכה-> BGA CSP
נעדיף להשתמש בVIA ON PAD אם לא אז במערך VIA אם לא אז בVIA קרובה
נעדיף להגיע למשטח רחב על מנת שהS IND יהיה נמוך ככל האפשר
אריזה

## Slide 44: איך מהנדסים PDN קבל Decupling
נקרב את הקבל ככל הניתן לאריזה
נשתמש באריזה בעלת השראות נמוכה
נשתמש בערך שיתן לנו קיבול מקסימלי והשראות נמוכה על מנת לשמש כפילטר רחב סרט\ במידה ולא נשתמש במערך קבלים(יוצר תהודה מקבילית)
-נעדיף להשתמש בVIA ON PAD אם לא אז במערך VIA אם לא אז בVIA קרובה
cap

## Slide 45: איך מהנדסים PDN Cavity
נשתמש בPLANE קרובים ככל הניתן אחד לשני כאשר PLANE המתח בשאיפה שכבה מלאה\ במידה ולא ניתן נשתמש בקו עבה בעל השראות נמוכה
נוריד את השראות החיבור באמצעות חיבור רב של VIA לאריזה ולקבלים
Cavity

## Slide 46: איך מהנדסים VRM
בשאיפה להשתמש בסליל קטן ככל הניתן( בהיבט PDN- בהבטי תכנון DCDC הפוך)
נרצה קבל גדול ככל הניתן עם R גדול(על מנת לקבל Q נמוך)
VRM

## Slide 47: שימוש בסימולציה
ניתן לבצע טיוב של הערכים באמצעות סימולציה
תוכנות כמו HYPERLYNX ADS וכו' נותנות תוצאות טובות ומדויקות

## Slide 48: IR-DCDROP
סימולציה זאת מבצעת סימולצית DC של נפילת מתח וצפיפות זרם בתלות בטמפ'

## Slide 49: Decupling wizard
סימולציה זאת מבצעת ניתוח של האימפדנס בתלות בתדר

## Slide 50: Plane noise analyses
סימולציה זאת מבצעת ניתוח של עומס טרנזאנטי והשפעתו על המשטח

## Slide 51: טכנולוגיה
הסימולציות רובן מבוצעות באמצעות מנוע 2.5D כלומר פתרון עבור מודלים ידועים ורק בנק' אי רציפות פתרון בתלת מימד לכן זמן ההרצה שלהן מהיר מאוד(דק בודדות)
הסימולציות נחשבות למדויקות ואמינות בשוק
על מנת לאשר את איכות הסימולציה יש לתכנן מעגלי בדיקה בסיסים ולבדוק קורולציה

## Slide 52: תודה על ההקשבה